## Slide 1: Сечение ленточного фундамента
Для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Преподаватель профессионального модуля ПМ 01 «Участие в проектировании зданий»
Капичула О.Н.
2017 г.

## Slide 2
Общий вид сборного ленточного фундамента
Элементы сечения фундамента
Элементы ленточного фундамента
Размеры фундаментных плит
Размеры фундаментных блоков
Размеры отмостки, армированного пояса, песчаной подушки
Пример
Подготовительный этап
Выполнение чертежа
Оформление чертежа
Обозначение сечения на схеме фундамента
Отличие чертежа для курсового проекта
Отличие сечения под самонесущей стеной
Отличие фундамента под внутренней стеной

## Slide 3: Общий вид сборного ленточного фундамента
Отмостка
Армированный пояс
Фундаментные блоки
Фундаментные плиты
Пол 1-ого этажа
Пол подвала
Песчаная подушка

## Slide 4: Элементы сечения фундамента

## Slide 5: Элементы ленточного фундамента

## Slide 6: Размеры фундаментных плит

## Slide 7: Размеры фундаментных блоков

## Slide 8: Размеры отмостки, армированного пояса, песчаной подушки
Отмостка –асфальтовая дорожка с уклоном
Песчаная подушка - подсыпка
Армированный пояс

## Slide 9: Пример
Задано:
Фундамент – сборный ленточный из 2-ух рядов блоков высотой по 580 мм и одного ряда высотой 280 мм, фундаментной плиты шириной 1200 мм
Толщина армированного пояса – 100 мм
Толщина перекрытия 400 мм (220 мм плита и 180 мм – пол)
Отметка уровня земли – «-1,050»
Глубина заложения фундамента – 1350 мм
Отметка пола подвала – «-2,100»
Задание:
Запроектировать фундамент
под наружной
несущей стеной для
следующего здания:

## Slide 10: Подготовительный этап
1.Выполнить эскиз элементов сечения
2. Проставить известные размеры и высотные отметки
Отметка уровня земли
Глубина заложения фундамента
Ширина фундаментной плиты
Размеры фундаментных блоков и плит, армированного пояса
Отметка пола подвала
Высоты песчаной подушки

## Slide 11: Подготовительный этап
2.Сосчитать отметку обреза фундамента
1. Сосчитать высоту фундамента
2400 – 1900 = 500 мм = 0,500 м
3. Сосчитать отметку подошвы фундамента
300 + (20 + 580)*2 + 20 + 280 + 100 = 1900 мм
1050 + 1350 = 2400 мм = 2.400 м

## Slide 12: Подготовительный этап
1. Посчитать привязку
фундаментных блоков
2. Посчитать привязку фундаментных плит
200 мм назначено по привязке стены;
310 – 10 = 300 мм
2.2 привязка плиты:
350 + 200 = 550 мм;
350 + 300 = 650 мм
2.1 выступ плиты относительно блока:
(1200 – 500)/2 = 350 мм

## Slide 13: Выполнение чертежа
Начертить прямоугольник размерами 1500*500 мм в заданном масштабе
Начертить прямоугольник 1200*300 мм в заданном масштабе
Начертить стену и армированный пояс
Сосчитать высоту всех фундаментных блоков: 2*(580+20)+(280+20)=1500 мм

## Slide 14: Выполнение чертежа
Отступить от подошвы фундамента глубину заложения фундамента и прочертить линию земли
Отступить от линии земли отметку уровня земли и прочертить уровень пола первого этажа
Отступить от пола первого этажа отметку пола подвала и прочертить ее уровень
Добавить ось

## Slide 15: Выполнение чертежа
Начертить отмостку
Начертить скосы фундаментной плиты
Добавить толщину пола и перекрытия и пола подвала
Добавить толщину пола и перекрытия и пола подвала
Добавить швы между блоками

## Slide 16: Выполнение чертежа
Добавить швы между блоками
Добавить асфальтовое покрытие отмостки

## Slide 17: Выполнение чертежа
Кирпич
Щебень
Песок
Железобетон
Асфальт
Добавить штриховку материалов

## Slide 18: Выполнение чертежа
Выполнить обводку чертежа

## Slide 19: Выполнение чертежа
Добавить обозначение грунта
Добавить обозначение гидроизоляции

## Slide 20: Выполнение чертежа
Проставить размеры

## Slide 21: Выполнение чертежа
Проставить высотные отметки

## Slide 22: Выполнение чертежа
Обозначить элементы сечения цифрами

## Slide 23: Оформление чертежа
Рамка на листе формата А4
Чертеж в масштабе 1:50
Основная надпись (штамп)

## Slide 24: Обозначение сечений на схеме фундамента
Разрывная линия – расположение секущей плоскости
Стрелки – направление взгляда

## Slide 25: Отличие чертежа для курсового проекта

## Slide 26: Отличие фундамента под самонесущей стеной
Плита повернута другой стороной
Привязка фундамента другая

## Slide 27: Отличие фундамента под внутренней стеной

## Slide 28: Спасибо за внимание!